## Slide 2: 联系方式
姓名：高志刚
通讯邮箱：gaozhigang@hdu.edu.cn
课件邮箱：g_zh_gmail2@163.com
密码:jsjzcyl

## Slide 3: 第2章 计算机硬件基础
半导体器件的开关特性
2.1
基本逻辑运算和基本门电路
2.2
组合逻辑电路实例
2.3
时序逻辑电路
2.4
本章小结
计算机芯片的制造过程
2.5

## Slide 4: 2.1 半导体器件的开关特性
二极管的开关特性
一
三极管的开关特性
二
MOS管的开关特性
三

## Slide 5: 一、二极管的开关特性

## Slide 6: 二、三极管的开关特性

## Slide 7
三、MOS管的开关特性

## Slide 8: 2.2 基本逻辑运算和基本门电路
逻辑变量和逻辑表达式
一
逻辑门
二
逻辑函数的化简
三
逻辑代数的基本定律
四

## Slide 9
逻辑常量：逻辑常量只有两个，即0和1，用来表示两个对立的逻辑状态。
逻辑变量：逻辑变量一般用字母、数字及其组合来表示，其取值只有两个，即0和1。
  在“正逻辑”的数字电路设计中，用低电平信号（如0.5V）表示逻辑0；用高电平信号（如3V）表示逻辑1。
逻辑运算：对于逻辑常量和变量的操作，有与、或、非三种基本逻辑运算。
逻辑门（logic gates） ：对逻辑常量和变量完成基本的逻辑运算的电路。
二、逻辑门

## Slide 10
逻辑函数：用于表达逻辑变量之间关系的代数式，使用与、或、非3种基本逻辑运算，可以构造出任何逻辑函数 。
逻辑代数：逻辑代数是研究逻辑函数运算和化简的一种数学系统，也是用来描述、分析、简化数字电路的数学工具。
在数字电路中，表示逻辑变量之间的逻辑关系的方法一般有3种：逻辑代数式、真值表、电路图。
真值表：将所有输入变量的所有可能的取值组合，及其在此情况下输出变量应有的取值罗列出来，所形成的一张表。它最全面、最直观地表达了逻辑关系。
二、逻辑门

## Slide 11
二、逻辑门
1 、双极型逻辑门

## Slide 12
二、逻辑门
2 、单极型逻辑门

## Slide 13
二、逻辑门
3 、其他类型的TTL门电路
  （1）集电极开路与非门（OC门）
  其输入输出逻辑关系为

## Slide 14
二、逻辑门
3 、其他类型的TTL门电路
  （2）三态门

## Slide 15
二、逻辑门
4 、逻辑门的表示方式

## Slide 16
二、逻辑门
4 、逻辑门的表示方式

## Slide 17: 二、逻辑门
基本的
逻辑运算
与运算（AND）
或运算（OR）
非运算（NOT）
4 、逻辑门的表示方式
  所有逻辑运算都是按位操作的

## Slide 18: 与运算（AND）
逻辑表达式： F＝AB＝A·B
逻辑门电路符号：
运算规则： 有0就出0
真值表：
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1

## Slide 19: 非运算（NOT）
逻辑表达式： F＝A
逻辑门电路符号：
运算规则： 取反
真值表：
A | F
0 | 1
1 | 0

## Slide 20: 或运算（OR）
逻辑表达式： F＝A＋B
逻辑门电路符号：
运算规则： 有1就出1
真值表：
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1

## Slide 21: 3、其他逻辑运算
除了3种基本的逻辑门电路外，还有4种常用的逻辑门，它们均可以由与或非门组合而成。
与非门（NAND）
或非门（NOR）
异或门（XOR）
同或门（XNOR）
二、逻辑门
4 、逻辑门的表示方式

## Slide 22: 与非门（NAND）
逻辑表达式： F＝AB＝A·B
逻辑门电路符号：
运算规则： 有0就出1
真值表：
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0

## Slide 23: 或非门（NOR）
逻辑表达式：
运算规则： 有1就出0
真值表：
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
F＝A＋B
逻辑门电路符号：

## Slide 24: 异或门（XOR）
逻辑表达式：
运算规则： 相异得1
真值表：
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
逻辑门电路符号：
F＝A⊕B＝AB＋AB

## Slide 25: 同或门（XNOR）
逻辑表达式：
运算规则： 相同得1
真值表：
A | B | F
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
F＝A⊙B＝AB＋A B
逻辑门电路符号：

## Slide 26: 三、逻辑代数的基本定律

## Slide 27: 四、逻辑函数的化简
在设计逻辑电路时，每个逻辑表达式是和一个逻辑电路相对应，因此必须将逻辑表达式进行化简，以减少实现它的电路所用元器件。
逻辑函数化简有两种方法：代数化简法和卡诺图化简法。
代数化简法:直接利用逻辑代数的基本公式和规则进行化简，要求熟练地掌握逻辑函数的公式，并经过多次训练才能进行快速化简。

## Slide 28: 四、逻辑函数的化简

## Slide 29: 四、逻辑函数的化简
(5)配项法
有些函数很难直接用上述方法来化简，不妨利用互补律公式，先将某些项乘以 ，展开后再消去更多的项；也可以先适当加上一些多余项或无关项，然后再简化。配项的原则是：首先，增加的新项不会影响原始函数的逻辑关系；其次，新增加的项要有利于其他项的合并.
代数化简法并没有统一的模式，要求对基本定律、公式、规则比较熟悉，并具有一定的技巧。一般来说，化简时要注意以下几点：
尽可能先使用并项法、吸收法、消去法、取消法等简单方法进行化简，当这些方法不凑效时，再考虑使用配项法。
如果原始函数不是“与或”式，需先将其转换成“与或”式，然后再化简。
化简后得到的最简表达式不一定是唯一的，但它们中的“与”项个数及“与”项中的因子数都应该是最少的。

## Slide 30: 2.3 组合逻辑电路实例
组合逻辑电路设计方法
一
二进制加法器
二
译码器
三
算术逻辑运算单元ALU
四
数据选择器
五

## Slide 31: 一、组合逻辑电路设计方法
组合逻辑电路的特点：当输入信号变化时，输出信号也跟着变化。在计算机CPU设计中，组合电路通常被用来产生控制信号，它的输入可能是指令的操作码和状态信号，而其输出则是寄存器、存储器等等的写入控制信号和数据选择信号。
组合逻辑电路的设计步骤如下：
  分析该逻辑电路的逻辑要求；
  根据逻辑要求确定输入变量和输出变量；
  将输入输出关系表示成真值表；
  根据真值表写出输出函数的逻辑表达式，并化简；
  画出逻辑电路。

## Slide 32: 二、二进制加法器
加法器是计算机基本运算部件之一。
一位二进制全加器：
  输入变量：3个，即加数Xn、被加数Yn和低位来的进位Cn；
  输出变量：2个，即本位的和Sn、向高位的进位Cn＋1。
一位全加器真值表
Xn Yn Cn | Fn Cn＋1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1

## Slide 33: 二、二进制加法器
由真值表可的全加器输出Fn和进位输出 Cn＋1的表达式为：
化简可得：
  Fn = Xn ⊕ Yn ⊕ Cn
  Cn＋1 = XnYn + （Xn＋Yn）Cn
  = XnYn + （Xn ⊕ Yn）Cn
  Fn = XnYnCn + XnYnCn + XnYnCn +XnYnCn
  Cn＋1 = XnYnCn + XnYnCn + XnYnCn +XnYnCn

## Slide 34: 一位全加器逻辑电路
一位全加器逻辑框图

## Slide 35: 四位二进制加法器
由4个全加器串连构成行波进位加法器
  特点：位间进位是串行传送（称为行波进位），即本位全加和Fi必须等低位进位Ci来到后才能得到。
  缺点：加法时间与位数有关，速度较慢。

## Slide 36: 四位二进制并行进位加法器
在4个全加器基础上进行改造，以便并行产生进位，构成并行进位加法器。

## Slide 37: 四位二进制并行进位加法器
  特点：采用“并行进位法”或“超前进位产生电路”来同时形成各位的进位。
  优点：运算速度大大加快。
上述4位并行进位加法器的逻辑框图：

## Slide 38: 三、算术逻辑运算单元ALU
ALU（Arithmetic & Logic Unit）：算术逻辑运算单元，计算机中可以进行逻辑运算和算术运算的部件。
  全加器：只能对输入数据进行加法运算。
  ALU的实现：在并行进位加法器的基础上，再加上一些逻辑电路和功能控制信号线，可形成多功能算术逻辑运算部件ALU。
74LS181芯片：4位多功能ALU，内部集成了并行进位电路。
  5条功能选择线：S3S2S1S0和M
  16种算术运算：M＝0时，由S3S2S1S0 来选择，Cn＝0有进位，Cn＝1无进位。
  16种逻辑运算：M＝1时，由S3S2S1S0 来选择

## Slide 39: 74LS181 ALU的构成
将输入数据A和B经过函数发生器形成它们的不同组合（由功能选择线S3S2S1S0 决定），再送入并行进位加法器进行加法运算，从而使得ALU能够实现各种的运算功能。
  X＝f S3S2S1S0 （A，B）
  Y＝f S3S2S1S0 （A，B）

## Slide 40: 由74LS181构成16位ALU
用4片74LS181 →16位ALU
  74LS181片内：并行进位
  片间：串行进位。

## Slide 41: 由74LS181构成16位ALU
用4片74LS181 + 1片74LS182 →16位ALU
  74LS181片内：并行进位；片间：并行进位。
①
①
①
①
①
②
②
②
③
③
③
③

## Slide 42: 四、译码器
译码器功能：把输入编码译成相应的控制电位，作为芯片的片选信号或其他操作控制信号。
特点：
  有n个输入变量， 2n条输出变量（ n－ 2n ） ；
  输入信号的2n个编码对应于2n条输出线输出：当输入为某一编码时，对应仅有一根输出为“0”（或为“1”），其余输出均为“1”（或为“0”）。
常用的译码器芯片：
  74LS139：双2－4译码器（n＝2）
  74LS138：3－8译码器（n＝3）

## Slide 43: 74LS139
内部集成了两个2－4译码器；
功能表：
  “使能”控制端E：用来控制译码器是否工作，当E#端为“1”时，禁止译码器工作，此时译码器的所有输出线均为无效即“1”。
输入 |  |  | 输出 |  |  | 
E | B | A | Y0 | Y1 | Y2 | Y3
H L L L L | X L H L H | X L L H H | H L H H H | H H L H H | H H H L H | H H H H L
X：指可以取值1或者0

## Slide 44: 74LS139
按照真值表，四个输出的逻辑代数式为：
2－4译码器逻辑电路：

## Slide 45: 74LS138
3输入8输出的译码器：3－8译码器；
功能表：
输 入 |  | 输 出
E3E2E1 | C B A | Y7 Y6 Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 Y0
1 0 0 | 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 1 0
1 0 0 | 0 0 1 | 1 1 1 1 1 1 0 1
1 0 0 | 0 1 0 | 1 1 1 1 1 0 1 1
1 0 0 | 0 1 1 | 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 0 | 1 0 0 | 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 | 1 1 0 | 1 0 1 1 1 1 1 1
1 0 0 | 1 1 1 | 0 1 1 1 1 1 1 1
0 X X | X X X | 1 1 1 1 1 1 1 1
X 1 X | X X X | 1 1 1 1 1 1 1 1
X X 1 | X X X | 1 1 1 1 1 1 1 1
当 E1 E2 E3 ＝LLH时，译码器才工作。

## Slide 46: 五、数据选择器
数据选择器也称多路选择开关。
数据选择器是从2n个输入数据中选择一个送到输出端，选择哪一个输入数据由n位地址输入来选择决定。

## Slide 47: 2.4 时序逻辑电路实例
触发器和锁存器
一
寄存器
二
计数器
三
移位寄存器
四

## Slide 48: 一、触发器和锁存器
（1）电平触发方式触发器
C：时钟信号
D：数据输入信号
Q：输出信号，代表触发器的状态，即储存了0/1
Q＃：反相输出信号

## Slide 49: 一、触发器和锁存器
（1）电平触发方式触发器
特点：
  触发器只在时钟信号C为触发约定电平高电平（或低电平）时，才接收输入数据D（至Q端），否则，触发器状态保持不变。
  在时钟信号C为触发约定电平时，输出Q端的状态随着输入端D的变化而变化；
电平触发方式触发器又称为D锁存器，主要用作存储器的地址锁存器，以使CPU发出的地址在整个存储器读或写周期保持稳定不变。

## Slide 50: 一、触发器和锁存器
（2）边沿触发方式触发器
CP：时钟信号 D：数据输入
RD＃：异步清零端，任何时间该信号为0，则Q端必清零
SD＃：异步置位端，任何时间该信号为0，则Q端必置1
Q：输出信号，代表触发器的状态；Q＃：反相输出信号

## Slide 51: 一、触发器和锁存器
（2）边沿触发方式触发器
特点：
  触发器只在时钟脉冲CP的约定边沿（上升沿或下降沿）来到时，才接收输入数据D（至Q端），否则，触发器状态保持不变。
  在时钟信号C为高电平或者低电平时，输出Q端的状态不会随着输入端D的变化而变化；
常用的正边沿触发器之一就是D触发器，由于它在CP上升沿以外时间出现在D端的数据变化和干扰信号不会被接收，因此具有很强的抗干扰能力而得到广泛应用。它一般可用来组成寄存器、计数器和移位寄存器等 。

## Slide 52: 二、寄存器
功能：存储二进制信息。
组成：由一组触发器组成，所有触发器采用同一个时钟信号或其他控制信号，以便进行统一的打入或其他控制操作。
由n位触发器构成的寄存器称为n位寄存器，它可以存储n位二进制信息。

## Slide 53: 二、寄存器
工作原理：当时钟脉冲CP到来时，寄存器的输入数据（D3～D0）同时打入寄存器，即输入→存放→输出到寄存器的输出端（Q3～Q0）。
CLR＃：寄存器清零信号，为低电平时，寄存器的输出端清为零。

## Slide 54: 二、寄存器
带清零端的8D触发器74LS273芯片
  MR＃：清零信号，当为低电平时，无论输入D是什么，输出Q均为0。
  CP：寄存器打入脉冲信号，当CP来一上升沿，则将输入端D数据打到输出端Q，并在下一上升沿来到之前，Q端保持不变。

## Slide 55: 三、移位寄存器
功能：对数据进行移位。
组成：由多个触发器组成，一个触发器的输出接到另一个触发器的输入，当公共时钟信号CP上升沿时，所有触发器的输出均写入相邻的下一个触发器中，从而实现移位。
通常，移位寄存器同时具备置数、左移、右移等功能。

## Slide 56: 三、移位寄存器
74LS299信号：
  S1S0：功能选择
  OE1OE2：输出使能
  I/O0～I/O7：数据线
  MR＃：清零
  DS0：右移时，将其移入最高位Q0。
74LS299信号：
  Q7：右移时，最低位从Q7移出。
  DS7：左移时，将其移入最低位Q7。
  Q0：左移时，最高位从Q0移出。

## Slide 57: 三、移位寄存器

## Slide 58: 四、计数器
  按功能分：
    加法计数器：＋1计数
    减法计数器：－1计数
    可逆计数器：即可＋1计数又可－1计数
  按进位制分：
    二进制计数器：低位触发器逢2进1。
    十进制计数器：采用BCD码计数。
在计算机中使用的大多是同步二进制计数器，用来作为程序计数器PC。

## Slide 59: 四、计数器
74LS161 4位二进制计数器
特性： 4位二进制、同步、带进位输出的加法计数器
功能：置数、清零、加1计数、保持
信号：
  CLR：异步清零信号
  LOAD：置数控制信号，为低电平时，在时钟脉冲CLK上跳沿，将输入信号D～A打入计数器QD～QA
  ENP、ENT：计数使能信号，都为高电平时，＋1计数
  RCO：进位输出信号，当计数器加1计数到1111（即15）时，下一个时钟上升沿则使计数器输出QD～QA变为0000，此时RCO输出一个时钟周期的高电平，用于芯片串联时提供进位；

## Slide 60: 四、计数器

## Slide 61: 四、计数器

## Slide 62: 2.5 计算机芯片的制造过程
一、制造芯片的准备阶段
二、光刻蚀
三、掺杂
四、测试、切割和封装
图2－39 单晶硅锭

## Slide 63: 2.5 计算机芯片的制造过程

## Slide 64: 本章小结
逻辑代数有三种基本逻辑操作，即“与”、“或”和“非”，逻辑代数化简的目的是减少逻辑电路器件，其化简方法有代数法和卡诺图法两种。
组合逻辑电路是由各种门电路组合而成的逻辑电路，它的输出只与当时的输入状态有关，而与电路过去的输入状态无关。计算机中常用的组合逻辑电路有加法器、算术逻辑运算单元ALU、译码器、数字选择器等。
时序逻辑电路的基本部件是触发器，其输出不仅与当前的输入状态有关，而且还与前一时刻的状态有关。计算机中常用的时序逻辑电路有寄存器、移位寄存器、计数器等。
计算机芯片的制造起始于硅，它是一种可以在沙子中找到的物质。硅的导电性不好，称为半导体。通过特殊的化学过程，可以向硅中加入材料，将导体、绝缘体和开关集成在一个单独封装的很小的多层硅片上。

## Slide 65
The End !