## Slide 1: 实验项目
主讲教师：冯建文
fengjianwen@hdu.edu.cn

## Slide 2: 实验项目
实验二 超前进位加法器设计
实验一 全加器设计
实验三 多功能ALU设计

## Slide 3: 实验一 全加器设计
1、实验目的
  学习ISE工具软件的使用及仿真方法；
  学习FPGA程序下载方法；
  熟悉Nexys3实验板；
  掌握运用Verilog HDL语言进行结构描述与建模的技巧和方法；
  掌握二进制全加器的原理与设计方法；

## Slide 4: 实验一 全加器设计
2、实验内容与原理
  设计一个1位二进制加法器
输入 |  |  | 输出 | 
Ai | Bi | Ci | Fi | Ci+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 5: 实验一 全加器设计
2、实验内容与原理
  编程实现FA模块：要求使用Verilog语言，采用结构描述方式建模，即采用门级元件实现（根据逻辑表达式）。

## Slide 6: 实验一 全加器设计
3、实验要求
  使用结构描述方式，编程实现1位二进制全加器模块
  课前任务：编程、仿真、验证，确保逻辑正确性；
  实验室任务：
    配置管脚：将3个输入信号Ai、Bi和Ci连接到3个开关上；将输出信号Fi和Ci+1连接到2个LED灯。
    生成*.bit文件，下载到Nexys3实验板的FPGA中。
    完成板级验证。
    撰写实验报告：含实验程序代码、激励代码及其仿真波形、综合得到的电路图、引脚配置、实验结果分析，以及你对本实验的“思考与探索”部分所作的思考与探索。

## Slide 7: 实验一 全加器设计
    本实验FPGA引脚配置：
 | 信号 | 配置设备管脚
输入信号 | Ai | 逻辑开关
 | Bi | 逻辑开关
 | Ci | 逻辑开关
输出信号 | Fi | LED
 | Ci+1 | LED

## Slide 8: 实验一 全加器设计
4、实验步骤
  在Xilinx ISE中创建工程，编源码，然后编译、综合
  编写激励代码，观察仿真波形，直至验证正确
  实验准备：
    设置N3板卡电源开关跳线J1，选择从USB取电；
    用USB电缆连接PC机和N3板卡；
    开N3实验板的电源开关；
  在PC机上打开工程文件，进行管脚配置。
  生成编程文件*.bit，下载到板卡中。
  实验。

## Slide 9: 实验一 全加器设计
5、思考与探索
  （1）观察经过逻辑综合后产生的电路原理图，和你使用门级描述时预期的电路一致吗？如果不一致，分析可能的原因。
  （2）尝试使用数据流描述方法实现该实验，并观察它所综合产生的电路，和结构建模所产生的电路有何不同？
  （3）调用本次实验所设计的FA模块，尝试编程实现4位串行进位加法器。
  （4）谈谈你在实验中碰到了哪些问题？又是如何解决的？

## Slide 10: 实验二 超前进位加法器设计
1、实验目的
  掌握运用Verilog HDL语言进行数据流描述与建模的技巧和方法；
  掌握模块调用与实例引用的方法；
  掌握超前进位加法器的原理与设计方法。

## Slide 11: 实验二 超前进位加法器设计
2、实验内容与原理
  要求基于实验一的FA模块，设计一个4位的二进制加法器，内部为超前进位逻辑。

## Slide 12: 实验二 超前进位加法器设计
2、实验内容与原理
  行波进位加法器

## Slide 13: 实验二 超前进位加法器设计
2、实验内容与原理
  超前进位加法器：引入了进位产生函数Gi和进位传递函数Pi

## Slide 14: 实验二 超前进位加法器设计
2、实验内容与原理
  4位二进制超前进位加法器

## Slide 15: 实验二 超前进位加法器设计
2、实验内容与原理
  超前进位加法器的Verilog实现
    基于实验一已经实现的FA模块，在顶层模块调用4个FA模块实例
    4个FA实例的低位进位Ci：则可采用数据流描述方式根据逻辑表达式产生。
    模块调用时，要注意：输入输出信号的传递方法和信号类型。

## Slide 16: 实验二 超前进位加法器设计
3、实验要求
  使用数据流描述来实现4位超前进位的二进制加法器；
  课前任务：编程、仿真、验证，确保逻辑正确性；
  实验室任务：
    配置管脚：见配置表。
    生成*.bit文件，下载到FPGA中。
    完成板级验证。
  撰写实验报告。

## Slide 17: 实验二 超前进位加法器设计
实验二信号配置表
 | 信号 | 配置设备管脚
输入信号 | A[3:0] | 4个逻辑开关
 | B[3:0] | 4个逻辑开关
 | C0 | 按钮（按下为1，松开为0）
输出信号 | F[3:0] | 4个LED灯
 | C4 | 1个LED灯

## Slide 18: 实验二 超前进位加法器设计
4、实验步骤
  在Xilinx ISE中创建工程，编源码，然后编译、综合
  编写激励代码，观察仿真波形，直至验证正确
  实验准备：
    设置N3板卡电源开关跳线J1，选择从USB取电；
    用USB电缆连接PC机和N3板卡；
    开N3实验板的电源开关；
  在PC机上打开工程文件，进行管脚配置。
  生成编程文件*.bit，下载到板卡中。
  实验。

## Slide 19: 实验二 超前进位加法器设计
5、思考与探索
  （1）观察综合得到的电路图，分析它和你想要设计的电路有何不同。
  （2）尝试编程实现采用超前进位的8位二进制加法器模块。
  （3）对于位数较长的超前进位加法器，各位的进位逻辑表达式将非常可观，这时，通常采用二级逻辑方法实现，查找有关资料，尝试编程实现16位的二级逻辑的超前进位加法器。。
  （4）谈谈你在实验中碰到了哪些问题？又是如何解决的？

## Slide 20: 实验三 多功能ALU设计
1、实验目的
  学习多功能ALU的工作原理，掌握运算器的设计方法
  掌握运用Verilog HDL语言进行行为描述与建模的技巧和方法

## Slide 21: 实验三 多功能ALU设计
2、实验内容与原理
  （1）要求设计一个具有8种运算功能的32位ALU，并能够产生运算结果的标志：
    结果为零标志ZF
    溢出标志OF
  （2）编写顶层模块：用于验证模块的正确性；

## Slide 22: 实验三 多功能ALU设计
2、实验内容与原理
  （1）多功能ALU模块
ALU功能表
ALU_OP[2:0] | ALU | 操作说明
000 | and | 逻辑与操作
001 | or | 逻辑或操作
010 | xor | 逻辑异或操作
011 | nor | 逻辑或非操作
100 | add | 算术加操作
101 | sub | 算术减操作
110 | slt | 若A＜B，则输出1，否则输出0
111 | sll | B逻辑左移A所指定的位数
ALU通过3根控制线ALU_OP[2:0]来选择其8种运算功能

## Slide 23: 实验三 多功能ALU设计
2、实验内容与原理
  （1）多功能ALU模块
8种运算功能由多个部件并行实现，运算结果则经过一个八选一多路数据选择器由3根控制线ALU_OP[2:0]选通输出。

## Slide 24: 实验三 多功能ALU设计
2、实验内容与原理
  （1）多功能ALU模块
and
or
xor
加减
nor
移位
比较

## Slide 25: 实验三 多功能ALU设计
2、实验内容与原理
  （2）顶层验证模块
    目的：使用N3板卡上的设备，来验证设计是否正确
    问题：对于32位运算，输入数据为2个32位数据A和B，输出结果F也为32位数据；由于实验仪上只有8个逻辑开关和8个LED灯，无法做到将每个信号都对应配置到实验仪的某个输入输出设备引脚上。
    解决办法：需要采用新的方法完成实验室的板级验证任务。

## Slide 26: 实验三 多功能ALU设计
2、实验内容与原理
  （2）顶层验证模块
    ALU_OP[2:0]输入端口：可以直接经由顶层测试模块配置到实验板卡的3位逻辑开关上，以便手动控制。
    32位输入数据A和B输入端口：可以选择几组有代表性的指定数据来验证，然后由实验板卡的开关来选择。如果使用3个逻辑开关来做选择，则可指定8组规定的输入数据 查看程序
    32位输出数据：由于只有8位的LED灯输出显示，则可以将32位数据分为4个字节，由2位开关来选择显示哪个字节。查看程序

## Slide 27: 实验三 多功能ALU设计
reg [31:0] A,B;
wire [2:0] AB_SW;
always @(*)
begin
case (AB_SW) //使用3位开关，选择指定的8组测试数据
3'b000: begin A = 32'h0000_0000; B = 32'h0000_0000;end
3'b001: begin A = 32'h0000_0003; B = 32'h0000_0607;end
3'b010: begin A = 32'h8000_0000; B = 32'h8000_0000;end
3'b011: begin A = 32'h7FFF_FFFF; B = 32'h7FFF_FFFF;end
3'b100: begin A = 32'hFFFF_FFFF; B = 32'hFFFF_FFFF;end
3'b101: begin A = 32'h8000_0000; B = 32'hFFFF_FFFF;end
3'b110: begin A = 32'hFFFF_FFFF; B = 32'h8000_0000;end
3'b111: begin A = 32'h1234_5678; B = 32'h3333_2222;end
default: begin A = 32'h9ABC_DEF0; B = 32'h1111_2222;end
endcase
end
配置到3位开关

## Slide 28: 实验三 多功能ALU设计
wire [31:0] F;
wire ZF,OF;
wire [2:0] F_LED_SW;
always @(*)
begin
case (F_LED_SW)
3'b000: LED = F[7:0];
3'b001: LED = F[15:8];
3'b010: LED = F[23:16];
3'b011: LED = F[31:24];
default: begin
LED[7] = ZF; LED[0] = OF;LED[6:1] = 6'b0; end
endcase
end
2位开关：F_LED_SW[1:0]
一个按钮：F_LED_SW[2]
配置到2位开关和一个按钮

## Slide 29: 实验三 多功能ALU设计
2、实验内容与原理
  （2）顶层验证模块
ALU模块的输入输出端口中，只有输入端口ALU_OP[2:0]信号在顶层测试模块的端口中被引用了，其他均在顶层模块内部被处理了。

## Slide 30: 实验三 多功能ALU设计
3、实验要求
  使用行为描述方式（case语句），编程实现多功能ALU模块，供后续CPU的设计使用。
  编写验证模块验证ALU模块功能正确性（指定的测试数据要有代表性）
  课前任务：编程、仿真、验证，确保逻辑正确性；
  实验室任务：
    配置管脚：见下表。
    生成*.bit文件，下载到Nexys3实验板的FPGA中。
    完成板级验证。
  撰写实验报告。

## Slide 31: 实验三 多功能ALU设计
实验三信号配置表
 | 信号 | 配置设备管脚 | 功能说明
输入信号 | ALU_OP[2:0] | 3个逻辑开关 | 选择运算功能
 | AB_SW [2:0] | 3个逻辑开关 | 选择指定的8组测试数据
 | F_LED_SW[2:0] | 2个逻辑开关、 1个按钮 | 选择显示运算结果的4个字节，或者是标志ZF和OF
输出信号 | LED[7:0] | 8个LED灯 | 显示运算结果的字节、或者ZF和OF

## Slide 32: 实验三 多功能ALU设计
4、实验步骤
  使用if语句或case语句进行行为描述编程、仿真；
  启动计算机，拷贝工程文件到硬盘上；
  实验准备：
    设置N3板卡电源开关跳线J1，选择从USB取电；
    用USB电缆连接PC机和N3板卡；
    开N3实验板的电源开关；
  在PC机上打开工程文件，进行管脚配置。
  生成编程文件*.bit，下载到板卡中。
  实验。

## Slide 33: 实验三 多功能ALU设计
5、思考与探索
  （1）记录实验结果到表中，分析结果是否符合预期；如果不符合，请分析原因。
  （2）研究MIPS的核心指令集，结合本实验所实现的ALU，分析该ALU能否实现MIPS核心指令集的所有指令？如果不能，它还需要哪些运算功能？
  （3）从你的实验结果中能否对以下问题得出结论：slt操作中“A＜B”，是对有符号数的比较还是无符号数的比较？如果不能，请考虑对A=32’b0、B=32’bFFFF_ FFFF做slt操作实验，得出该问题的结论。

## Slide 34: 实验三 多功能ALU设计
5、思考与探索
  （4）标志寄存器除了本实验中用到的ZF和OF之外，还有以下几种，考虑如何编程产生它们：
    SF：符号标志，SF=F[31]。
    PF：奇偶标志，运算结果中有偶数个“1”，则PF=1；有奇数个“1”，则PF=0。
    CF：进位/借位标志，它对无符号数运算有效。
      当进行加法运算时，C32=1，则CF=1； C32=0，则CF=0；
      当进行减法运算时，C32=1，则CF=0；C32=0，则CF=1。

## Slide 35: 实验三 多功能ALU设计
5、思考与探索
  （5）实验中的ALU实现了逻辑左移操作sll，考虑逻辑右移和算术右移操作如何实现？考虑为何MIPS指令系统中没有算术左移指令？
  （6）谈谈你在实验中碰到了哪些问题？又是如何解决的？

## Slide 36
The End!